## Slide 1: STATUT DE CTF3
Wilfrid Farabolini – CEA/IRFU

## Slide 2: Sommaire
Le CLIC (Compact Linear Collider) et quelques uns de ses défis
L’installation CTF3 (CLIC Test Facility 3eme phase)
Quelques résultats obtenus jusqu’à présent
Equipement de test des diagnostics
L’installation du Module CLIC

## Slide 3: Schéma de principe du Collisionneur CLIC
Main Beam Generation Complex
Main beam
Drive Beam Generation Complex
Drive beam

## Slide 4: Quelques défis du CLIC
Center-of-mass energy | 3 TeV
Peak Luminosity | 6·1034 cm-2 s-1
Peak luminosity (in 1% of energy) | 2·1034 cm-2 s-1
Repetition rate | 50 Hz
Loaded accelerating gradient | 100 MV/m
Max. Breakdown rate | 4 10-7 /m/pulse
Main linac RF frequency | 12 GHz
Bunch charge | 3.7·109
Beam pulse length | 156 ns
Average current in pulse | 1 A
Hor./vert. normalized emittance | 660 / 20 nm rad
Hor./vert. IP beam size before pinch | 53 / ~1 nm
Total site length | 48.25 km
Total power consumption | 390 MW

## Slide 5: L’installation CTF3 et le TBTS
140 m
42 m
84 m
CLEX hall (40 m)
Two Beam Test Stand (2 m)
CTF2 - Station klystron 12 GHz

## Slide 6: Le Drive Beam et la recombinaison des paquets
Canon Thermo-ionique
Sub harmonic bunchers at 1.5 GHz avec codage de phase
8 klystrons a 3 GHz avec compresseurs d’impulsion RF
16 structures accélératrices “fully loaded” (120 MeV – 4 A)
2 chicanes
Phase coded beam
180 phase switch
Acceleration n0
Sub-harmonic bunching n0 / 2
Longueur 42 m (140 ns), ajustable par wriggler
Une unique cavité déflectrice a 1.5 GHz
8 pulses – 4 A – 1.5 GHz (20 cm entre bunches)
1 pulse – 32 A – 12 GHz (2.5 cm between bunches)
Longueur 84 m (280 ns), adjustable par wriggler
2 cavités déflectrices at 3 GHz
Un kicker d’extraction

## Slide 7: Le Probe Beam CALIFES
Chambre de préparation de la
Photocathode
Photo-injector
Structure LIL a 3 GHz utilisable pour la compression de paquet
2 Structures LIL a 3 GHz utilisées pour l’accélération
Diagnostics section
To Two Beams Test Stand
CALIFES dans le CLEX
Parameters | Specified | Tested
Energy | 200 MeV | 205 MeV
Norm. rms emittance | < 20 p mm.mrad | 4 p mm.mrad
Energy spread | < ± 2 % | ± 0.5 %
Bunch charge | 0.6 nC | 0.65 nC
Bunch spacing | 0.667 ns | 0.667 ns
Number of bunches | 1-32-226 | from 1 to 300
rms. bunch length | < 0.75 ps | 1.5 ps
Caractéristiques du faisceau

## Slide 8: Le banc de test a 2 faisceaux (TBTS)
Les lignes Drive et Probe vues coté dumps
Le TBTS avant juin 2014

## Slide 9: Les structures TD24
Franck Peauger - IRFU
Schéma du banc de test de Septembre 2012 a Juin 2014
Structure avec Wake Field Monitors
Installation dans un tank a vide

## Slide 10: Validation du gradient d’accélération (100 MV/m)
Probe beam a 2 fois la fréquence de répétition du Drive beam
RF Off
RF On
Gain en énergie (2 structures) avec scan de phase
Phase scan
Power fluctuations
ESSENTIAL PERFORMANCE VALIDATED for CLIC
Contrôles et mesures précises des timings et phases entre les 2 faisceaux, des phases entre les 2 structures, des puissances RF et du gain en énergie.

## Slide 11: Quelques techniques RF
Augmentation de la puissance RF par recirculation dans le PETS
RF off
RF on
Recherche du “zero crossing” (accroissement de la dispersion en énergie due a la longueur de paquet), puis déphasage de 180o
RF on
RF off

## Slide 12: Vérification de la fréquence d’accord
LO = 11994.2 MHz
LO = 11994.2 + 1 MHz
LO = 11994.2 - 2 MHz
Démodulation de la RF générée en sortie de structure par un pulse court du Probe beam (6 bunches). Accord meilleurs que 1 MHz.
Le pulse RF produit dure 65 ns (temps de remplissage)
RF output frequency is now forced by the probe beam pulse frequency
RF output rising time = ACS filling time (65 ns)
RF output rising time + sustain time = pulse length
RF output falling time = ACS filling time (65 ns)
Short pulse: 4 ns
LO = 11894.2 MHz
Long pulse: 150 ns
Long pulse: 194 ns
LO = 11994.2 MHz
Alexandra Andersson

## Slide 13: Localisation des claquages RF
La phase de l’onde réfléchie se répartie en 3 groupes (structure avec une avance de phase de 2p/3 entre chaque cellule)
TD24R05 BD distribution normalized
Numéro de cell.
Période de 8 h
Reflected rising edge
Transmitted falling edge
1st method (transmission): looking at BD position when BD strikes
Reflected rising edge
2nd and 3rd methods (combining previous signals with FCU):
Transmitted falling edge
FCU edge
Input falling edge
Reflected falling edge
4th method (echo): looking at BD position when RF pulse stops
Apparition d’une « cellule chaude » lors du conditionnement.

## Slide 14: Distribution des claquages dans le temps
Randomly distributed events should follow the Poisson law.
                k : number of BDs, l : BDR x number of pulses
Clusters make the BD probability (BDR) non stationary
High BDR
[Pulse number]
[Pulse number]
Low BDR
2011-12-06
2011-12-03

## Slide 15: Déflection du faisceau par un claquage
Long train d’impulsions du Probe Beam (200 ns, 300 pulses)
RF off
RF on
RF on, BD
RF off
RF on
0.5 mm
PhD Thesis of A. Palaia
Time resolved position on cavity BPM

## Slide 16: Analyse statistique
Many measures remains to achieve for better understanding of the kick mechanism (change probe beam delay and phase)
Mean Kick momentum 25 keV/c in accordance with model [V. Dolgashev]
PhD Thesis of A. Palaia
Still not enough statistics to conclude on possible anisotropy

## Slide 17: Etude des Wakefield Monitors
0.12 mm
Without RF power
With RF power
F. Peauger
ACS with WFM
Position scan with corrector
Des premiers résultats encourageants (désalignements entre les 2 structures mesuré et corrigé).
Rack électronique 18 GHz et 24 GHz basé sur des détecteurs logarithmiques (50 dB de dynamique).
Résolution en mode 18 GHz: 120 mm, en mode 24 GHz 25 mm.
Performance avec puissance RF 12 GHz encore a améliorer (2 post-doc).

## Slide 18: Etude de la composante octupolaire
A. Grudiev
Faisceau de la taille de l’iris (diam 4.7mm)
Modele HFSS
Fit with octupolar field beamlet simulation
Beam shape at zero crossing
A mix depending on bunch length

## Slide 19: Quelques films
Scan en puissance RF a phase « zero crossing »
Scan en phase a puissance constante

## Slide 20: Autopsie après tests RF
Anité Pérez Fontenla
Coupe d’une structure TD24
Découpe par électroérosion
Analyse métrologique des déformations des iris

## Slide 21: Analyse par SEM
Inspection de l’iris (Esurf = 200 MV/m)
des cratères…
mais aussi des structures.
Anité Pérez Fontenla

## Slide 22: Analyse par SEM (suite)
Anité Pérez Fontenla
Inspection des zones d’assemblage entre disques (arcs dus au champ B)
Inspection des joints de grains et de l’état de surface

## Slide 23: Stand de test des diagnostics
PhD Thesis of R. Pan
F. Burkart, O. Stein,
E. Nebot Del Busto
Diamond beam loss detectors
Mesure électro-optique (EOS) de la longueur de paquet
BPM cavité haute résolution (<1 mm)
F. Cullingam J. Towler

## Slide 24: CALIFES: un faisceau de test multi-usages
1, 2, 3… bunches with transverse space separation
Taille faisceau 37 x 33 mm
Califes
Swiss FEL from S. Bettoni
3 bunches de charges différentes

## Slide 25
Compression de pulse vue par la camera a balayage de fente
Sans compression: durée s = 6.3 ps
Compression modérée: durée s = 3.4 ps
Compression forte: durée s = 0.5 ps
Noter les flans raides du pulse obtenus en réglant la phase RF du canon

## Slide 26: Le Module CLIC
D. Gudkov
DB
PB
SiC girders
Sensors and actuators for active alignment
Drive beam:
2 PETS
2 Quads
2 Stripline BPMs
Probe beam:
2 superstructures (4 ACSs)
2 WFMs

## Slide 27: Schéma de fonctionnement

## Slide 28: La reconstruction du TBTS
Juillet 2014:
zone TBTS entièrement démontée
Octobre 2014:
Module CLIC en place

## Slide 29: Les nouvelles superstructures TD26CC
Brasage par «diffusion bonding » sous H2

## Slide 30: Conclusions
The CTF3 facility is essential to validate and develop the technology aimed at fulfilling the challenging performances of the CLIC (RF power management, accelerating gradient, BD rate, alignment…)
In addition the facility is largely used to test beam diagnostics, not only related to CLIC
We are starting a final phase of validation of the CLIC module (up to end 2016)
The CTF3 facility is also complemented by the ‘Stand Alone Test Stands’ based on X band klystrons delivering 45 MW RF power
There are many plans to continue to use the CTF3 after 2016 as test stand for X-band structures, diagnostics or even plasma acceleration.