## Slide 1: Code système et application au MSFR Atelier NEEDS FrenchTeamMSFR le 2 février 2017
Daniel Heuer

## Slide 2: Les buts
Permettre l'optimisation d'un système
  Décrire le système
  Imposer des contraintes
  Rechercher une configuration respectant au mieux les contraints
Étudier les transitoires quasi-statiques d'un système optimisé
  Ne laisser libre que les paramètres effectivement ajustables comme les débits ou certaines températures
  Caractériser le fonctionnement du système pour une gamme de valeurs de ces paramètres

## Slide 3: Les composants
Le système est décrit comme un ensemble de composants
  Cœur
  Tuyaux
  Échangeurs de chaleur
Des matériaux sont déclarés aux composants
  Permettent le calcul des paramètres physiques
    Conductivité thermique
    Viscosité
    Masse volumique
    Chaleur spécifique
Chaque composant est décrit par un ensemble de paramètres et de méthodes de calcul de ces paramètres

## Slide 4: Les méthodes
Les méthodes peuvent être déclarées indépendamment des composants et des paramètres
  Une méthode a un nom et est relié à un composant
    New Methode("calculer", Composant);
  Une méthode public portant le nom désigné doit être implémentée dans le Composant indiqué
Le code système parcourt les méthodes pour connaître le lien entre les paramètres

## Slide 5: Les paramètres
Un paramètre est défini par son nom
  Il peut être discrétisé (ex : nombre de secteurs)
  Il peut être contraint par un minimum et/ou un maximum
    Un coût exponentiel est affecté à chaque contraintes grâce à un paramètre de tolérance
      Pour un minimum
      Pour un maximum
    Le coût total d'un système est la somme des coûts de chaque paramètres contraints
      C'est ce coût qui est minimisé lors de l'optimisation
  La demande de la valeur d'un paramètre (v = parametre.getValeur()) déclenche l'évaluation de cette valeur par l'intermédiaire des méthodes
    Si aucune méthode ne permet le calcul de sa valeur, le paramètre est dit "primaire" et sa valeur doit être donnée explicitement
      Le code système se charge de repérer les paramètres primaires pour en fournir la liste
      L'optimisation se fait en recherchant le meilleur jeu de valeurs d'un lot de paramètres primaires qui sont alors des variables dont on fourni un min et un max
  L'affectation d'une valeur à un paramètre (parametre.setValeur(v)) provoque l'invalidation des valeurs de tous les paramètres dépendants du dit paramètre
    Ces valeurs seront réévalué à la demande

## Slide 6: Exemple d'implémentation
package com.cs.statique;
public class Tube extends Composant
{
private Parametre longueur = null;
private Parametre diametre = null;
private Parametre volume = null;
public Tube(Composant pere, String nom)
{
super(pere, nom);
this.longueur = this.newParametre("Longueur du tube [m]");
this.diametre = this.newParametre("Diametre du tube [m]");
this.volume = this.newParametre("Volume du tube [m3]");
new Methode("calculerVolume", this);
}
public void calculerVolume()
{
double l = this.longueur.getValeur();
double d = this.diametre.getValeur();
this.volume.setValeur(3.1415926*l*d*d/4);
}
public Parametre getLongueur(){return this.longueur;}
public Parametre getDiametre(){return this.diametre;}
public Parametre getVolume(){return this.volume;}
}

## Slide 7: Optimisation du MSFR
Une conception simpliste mais suffisamment représentative
  Le sel combustible est réparti entre le cœur, les canalisations et les échangeurs de chaleur
  Le système d'extraction des bulles et les pompes sont représentés par de simples tuyaux
  Des pertes de charge singulières sont ajoutées à chaque angle
Il y a concurrence entre le volume de sel mobilisé dans les tuyaux et la perte de charge correspondante
  Pour réduire le volume il faut réduire le diamètre et donc augmenter la perte de charge
    Le diamètre des tuyaux est donc une variable
Les autres variables sont
  Température d'entrée dans les échangeurs du fluide intermédiaire
  Température d'entrée en cœur du sel combustible
  Débit massique du sel intermédiaire
  Débit massique du sel combustible

## Slide 8: Les échangeurs de chaleur
On suppose des échangeurs à canaux asymétriques
  Le flux de chaleur échangé est de la forme
    avec
  Si L1 est grand devant toutes les autres dimensions on retrouve le flux de chaleur d'un échangeur à plaques
  Les variables sont
    L1, L2, Ec, Ef, G
D : diamètre hydraulique
Nu : Nusselt
l : conductivité thermique

## Slide 9: Algorithme génétique
Un algorithme génétique met en concurrence des individus virtuels caractérisés par leur génome
  Le génome permet d'évaluer l'individu
    Informatiquement il ne s'agit que d'un tableau d'octets
  Les meilleurs individus sont conservés et se reproduisent en respectant des règles proches de la génétique
    Crossing-over entre les génomes de deux individus parents
      Le génome résultant contient une partie du génome de chacun des deux individus parents
    Mutation
      Des bits, choisis aléatoirement, sont inversés
    Transposition
      Des octets, choisis aléatoirement, sont échangés
  De temps en temps tous les individus sont réinitialisés pour explorer de nouvelles pistes

## Slide 10: Application au MSFR
Pour chaque individu, le génome fourni la valeur des paramètres variables
  Avec ces paramètres on constitue un MSFR qui respecte plus ou moins les contraintes fixées
    On obtient donc une note
On itère jusqu'à ce que l'on obtienne une convergence
  Le meilleur individu est considéré comme le MSFR optimisé pour les contraintes fixées
Plusieurs calculs sont réalisés avec un germe initial différent
  On converge vers des solutions différentes
  Cela permet d'extraire une incertitude sur les résultats

## Slide 11: Exemple de variables
MSFR:debit total de fluide froid [kg/s] = (range 1000 100000)
MSFR:Tuyaux:Diametre [m] = (range .1 .5)
MSFR:CircuitIntermediaire:Diametre [m] = (range .5 2)
MSFR:Echangeur intermediaire:Epaisseur des canaux chauds [m] = (range .001 .01)
MSFR:Echangeur intermediaire:Epaisseur des canaux froids [m] = (range .001 .01)
MSFR:Echangeur intermediaire:Largeur des canaux [m] = (range .001 .2)
MSFR:Echangeur intermediaire:Temperature d'entree du fluide froid [K] = (range 600 900)
MSFR:Cavite centrale:debit total de sel combustible [kg/s] = (range 1000 50000)
MSFR:Cavite centrale:Temperature d'entree [K] = (range 850 1050)

## Slide 12: Exemple de contraintes
MSFR:perte de charge totale du circuit combustible [bars] = 6 (max .1)
MSFR:Cavite centrale:Desequilibre de Puissance [MW] = 0 (min 1)
MSFR:Cavite centrale:Desequilibre de Puissance [MW] = 0 (max 1)
MSFR:Echangeur intermediaire:Epaisseur des canaux chauds [m] = 0.002 (min 1e-4)
MSFR:Echangeur intermediaire:Epaisseur des canaux froids [m] = 0.002 (min 1e-4)
MSFR:Echangeur intermediaire:Reynolds minimum pour le fluide froid = 4000 (min 50)
MSFR:Echangeur intermediaire:Reynolds minimum pour le fluide chaud = 4000 (min 50)
MSFR:Echangeur intermediaire:Pertes de charge du fluide froid [Pa] = 500000 (max 10000)
MSFR:Echangeur intermediaire:Pertes de charge du fluide chaud [Pa] = 500000 (max 10000)
MSFR:Echangeur intermediaire:Temperature de paroi maximum fluide froid [K] = 840 (max 5)
MSFR:Echangeur intermediaire:Temperature de paroi minimum fluide froid [K] = 673 (min .5)
MSFR:Echangeur intermediaire:Temperature de paroi minimum fluide chaud [K] = 873 (min .5)
MSFR:Echangeur intermediaire:Temperature d'entree du fluide froid [K] = 673 (min 1)
MSFR:Echangeur intermediaire:Gradient de temperature de plaque maximum [K/mm] = 30 (max 3)
MSFR:Echangeur intermediaire:Echangeur intermediaire.0:canal froid:vitesse [m/s] = 5 (max .1)
MSFR:Echangeur intermediaire:Echangeur intermediaire.0:canal chaud:vitesse [m/s] = 5 (max .1)
MSFR:Tuyaux:Vitesse maximum dans les tuyaux [m/s] = 5 (max .1)
MSFR:Tuyaux:Puissance des pompes [kW] = 100 (max 100)
MSFR:CircuitIntermediaire:Tuyaux:vitesse [m/s] = 5 (max .1)
MSFR:CircuitIntermediaire:Pertes de charge totale du circuit [Pa] = 600000 (max 10000)
MSFR:CircuitIntermediaire:Puissance des pompes par secteur [kW] = 100 (max 100)
MSFR:CircuitIntermediaire:Diametre [m] = 1.6 (max 0.25)

## Slide 13: Étude en fonction de la puissance spécifique (1/3)
La contrainte la plus forte est la demande d'avoir une température de plaque, côté sel intermédiaire, inférieure à la température de congélation du sel combustible (585°C)
  Cette contrainte permet d'éviter les fuites de sel combustible dans le sel intermédiaire

## Slide 14: Étude en fonction de la puissance spécifique (2/3)
Températures dans les échangeurs de chaleur
  Orange : la température de criticité
  Rouge : min et max côté sel combustible
    En pointillés les températures extrêmes de paroi (SiC)
  Bleu : min et max côté sel intermédiaire (fluoroborate)
    En pointillés les températures extrêmes de paroi (SiC)
La température d'entrée du sel intermédiaire est supérieure à 380 °C
La température de sortie du sel combustible est supérieure à 585 °C
La température de sortie du sel intermédiaire est inférieure à 700 °C

## Slide 15: Étude en fonction de la puissance spécifique (3/3)
L'optimisation montre que les échangeurs à plaques sont préférables aux échangeurs à canaux
  La largeur des canaux est de l'ordre de 12 cm
L'épaisseur des canaux (ou gap des plaques) est relativement confortable
  7 mm pour le sel intermédiaire (MSFR)
  4,5 mm pour le sel combustible (MSFR)

## Slide 16: Conclusion et perspective
La version statique du code système est opérationnelle
  Un résultat préliminaire peut être obtenu en une demie heure
    Pour le cas présenté on effectue 390 évolutions réalisant chacune 2 400 000 évaluations
  Un résultat bien convergé demande une nuit de calcul
    Le cas présenté à été calculé en 30 heures pour améliorer la convergence
L'utilisation de ce code permet d'en apprendre plus sur le comportement du MSFR et donc d'améliorer son design
Une interface graphique avec le code ALICE de CORYS (AREVA Grenoble) doit être implémenté ce printemps
La version dynamique (transitoire) est prévue pour l'été