## Slide 1: NEWS-G – Decommissioning, packing and transport
Michel ZAMPAOLO
Koby DERING
Grenoble
June 12th, 2019

## Slide 2: Outline
General specification
List of items
Copper sphere
Lead pieces
Todo list
Discussion

## Slide 3
List of items
item | designation | matériaux principaux | plan | matériel nu en cmxcmxcm | poids net kg | valeur € | particularités |  | 
1 | Sphere | cuivre |  | 140x140x175 | 785 |  | caisse existante 153x153x196 |  | 
2 | pôle sud | plomb et acier inox | 13362/13373 | diam 179 x hteur 50 | 5018 |  | protéger face supérieure du plomb |  | 
3 | Equateur sud 1 | plomb et acier inox | 13365 | 212x106x57+plots | 4214 |  | protéger faces sup, inf et latérales |  | 
4 | Equateur sud 2 | plomb et acier inox | 13365 | 212x106x57+plots | 4214 |  | protéger faces sup, inf et latérales |  | 
5 | Equateur nord 1 | plomb et acier inox | 13366 | 212x106x57+plots | 4205 |  | protéger faces sup, inf et latérales |  | 
 | contre-forme |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Equateur nord 2 | plomb et acier inox | 13387 | 212x106x57+plots | 4200 |  | protéger faces sup, inf et latérales |  | 
 | contre-forme |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | pôle nord | plomb et acier inox | 13367 | diam 180x hteur 44+plots | 5060 av pieces 8? |  | protéger face inférieure du plomb |  | 
 | contre-forme |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | pieces de plomb |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | plaques de répartition | acier inox | 13361/13371 | 2 plaques 122x244x | 2x568=1136 |  |  |  | 
10 | polyéthylene | PEHD | sans objet | 24 plaques 3x150x300 | 3240 | 7800 |  |  | 
11 | boite à gant | Polycarbonate |  |  |  |  | grosse pièce fragile |  | 
12 | container |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | canne / capteur | cuivre |  |  |  |  | petites pièces fragiles |  | 
14 | Outillage de | acier inoxydable | DEV11230 | 212x212x105 | 90 | 5100 | doit être protégé de toute déformation |  | 
 | centrage Cu/Pb |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | Outillage de | acier inoxydable | 180044-22-100 | 34x25x15 | 9 | 3600 | pourrait être livré monté sur la sphère |  | 
 | levage de la sphère |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | Outillage de | acier | 170095-300 | 140x140x107 |  |  |  |  | 
 | retournement sphère |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
Main procedure
At LSM, after cleaning, seal the item in 3 layers of plastic bags - Pack the item in a wooden crate or a wooden pallet - Ship to Sudbury, Canada - Remove the outer 2 layers of plastics bags open top - Transfer the item into the underground shipping crate - For the lead, we will wrap additional layers of plastic around the crate itself

## Slide 5: 20” open top containers

## Slide 6: Copper sphere

## Slide 7: Lead support

## Slide 8: Lead suppport

## Slide 9: Lead support

## Slide 10: Lead suppport

## Slide 11: Schedule
Raisonnable schedule for transportation:
T=0: the goods leave Modane in the containers
T=1 week: the containers leave the harbourg in the vessel
T=3 weeks: the vessel arrives at destination
T=4 weeks: goods are cleared from customs
T=5 weeks: goods arrive in Sudbury by trucks

## Slide 12: To be done
Checking the list of items
Visit in Modane of one of the packing companies on 19th of June
Estimation of the cost of main items for insurance
Discussion about the benefit of the storage of containers at the bottom of the vessel

## Slide 13
Thank you for your attention