## Slide 1: Réacteurs à combustible liquide Une option attractive pour un nucléaire sûr et durable
Optimisation d’un MSFR chlorure en cycle U/Pu
Thèse encadrée par :
D. Heuer
A. Laureau
E. Merle
Hugo Pitois
pitois@lpsc.in2p3.fr

## Slide 2: Sommaire
Introduction
  Contexte
  Concept des réacteurs à sels fondus
  Notions de neutronique
  Objectif
Conception
  Outils et méthodes
  Conception du réacteur pas à pas
  Optimisation
Retraitement des matières
Scénarios de déploiement
Perspectives

## Slide 3: Contexte
Besoin important d’énergie décarbonée
Le nucléaire actuel fait face à quelques défis
  Exigences de sûreté très élevées
     systèmes complexes et chers pour la technologie actuelle
  Déplétion des ressources naturelles (consommation de 235U)
  Acceptation sociale (déchets, accidents passés)
Génération 4 de réacteurs
  Critères définis par le GIF pour répondre aux problématiques
  6 types de réacteurs sélectionnés au niveau international dont les réacteurs à sels fondus (RSF)
  Référence pour les RSF : le Molten Salt Fast Reactor (MSFR)
(@ US - Energy Information Administration)
Cuve de réacteur à eau pressurisée

## Slide 4: Un réacteur à sels fondus, en bref
Combustible liquide circulant au double rôle : combustible et caloporteur
Fonctionnement à basse pression (~5 bars) et haute température (entre 500°C et 750°C)
Concept très flexible
  Puissance nominale : du MW au GW
  Spectre neutronique : de thermique à rapide
  Combustible (cycle, présence ou non d’actinides mineurs)
  Usage : réacteurs de puissance, incinérateurs, applications spatiales …
  Possibilité de retraitement sans arrêter le réacteur
Très sûr
  Excellente sûreté intrinsèque
  Basse pression
  Possibilité de mettre le combustible à l’abri passivement
Vue conceptuelle du circuit combustible MSFR de référence

## Slide 5: Notions de neutronique
Fissile = capable de fissionner quelque soit l’énergie du neutron incident.
  Ex : 235U, 239Pu
Fertile = peut se transformer en fissile par capture d’un neutron (suivie de décroissance(s)).
  Ex : 232Th, 238U
Régénération / conversion : capacité du réacteur à convertir de la matière fertile en matière fissile
  Sous-générateur : disparition supérieure à la production
  Iso-générateur : disparition = production (inventaire stable)
  Surrégénérateur (surgénérateur) : gain net en matière fissile
Contre-réaction = réponse du système à une perturbation
  Effet Doppler : modification des sections efficaces microscopiques vues par le neutron lors d’une variation de température
  Effet de densité : dilatation du combustible lors d’une variation de température, modifiant le terme de fuite des neutrons hors système
densité
Doppler
[JEFF3.3]

## Slide 6: Objectif
Concevoir un réacteur type MSFR :
  capable de valoriser les matières existantes, surtout celles actuellement inutilisées ;
  déployable ;
  sûr.
Ce qui se traduit par :
  l’optimisation neutronique et thermo-hydraulique du circuit combustible ;
  la définition de l’unité de retraitement des matières ;
  l’étude de scénarios de déploiement ;
  bien d’autres choses (étude du comportement en transitoire incidentel ou accidentel, analyses de sûreté probabiliste et déterministe, instrumentation, …).

## Slide 7: Conception
@Franquin

## Slide 8: Outils & méthodes
 | Optimisation thermo-hydraulique | Optimisation neutronique | Déploiement | Comportement en transitoire
Code principal | SONGe (optimisation multi-critères, algorithme génétique) | REM (évolution sous contraintes du réacteur, intègre la chimie) | ISF (déploiement sous contraintes d’un parc) | TFM-OpenFOAM (& autres) (thermo-hydraulique avec suivi des précurseurs)
Equations résolues | Equations de la thermo-hydraulique avec corrélations | Equations de Boltzmann (transport des neutrons) Equations de Bateman (évolution physique et chimique des matières) | Conservation de la matière | Equations de Navier Stocks (méthodes RANS ou LES)
Observables | Fraction du sel en zone critique Puissance requise pour les pompes Vitesse de circulation du sel Caractéristiques des HX … | Inventaire initial en actinides Coefficients de contre-réaction Evolution de l’inventaire (produits de fission, actinides mineurs, …) | Consommation d’uranium naturel Stocks en combustibles usés Radiotoxicité | Gradients de température Points chauds Turbulences

## Slide 9: Conception du réacteur pas à pas (1)
Choix du sel combustible
  Utilisation des matières actuelles = cycle U/Pu
     Transuraniens (TRUs) avec le 239Pu comme fissile principal, issu des combustibles irradiés
  Surrégénération recherchée + valorisation de l’U appauvri
     238U comme élément fertile
  Solubilité dans le solvant
     Choix de NaCl comme solvant (Pu peu soluble dans LiF)
  Prévention de l’apparition d’éléments indésirables
     Enrichissement du chlore en 37Cl à 99%
 Sel NaCl-appUCl3-(TRUs)Cl3

## Slide 10: Différents combustibles
Sources de matières fissiles disponibles
  Uranium enrichi
  TRUs ex-UOX
  TRUs ex-MOX (mono-recyclage du Pu)
  Plutonium de haute qualité produit en couverture
Ces combustibles ne sont pas égaux
  Proportions fissiles/fertiles différentes, vecteurs Pu différents
    Inventaires requis au démarrage différents
  Proportions en actinides mineurs différentes
     Impact sur les coefficients de contre-réaction

## Slide 11: Conception du réacteur pas à pas (2)
Conception du circuit combustible (1ère étape)
  Criticité : zone critique à géométrie adaptée (1)
  Combustible liquide circulant
    Ajouts de boucles de recirculation (= inventaire supplémentaire de combustible à prévoir) (2)
    Échangeurs de chaleur à protéger  protection neutronique (3)
  Surrégénération : ajout si besoin d’une couverture fertile (4)
Choix du sel fertile
  Conversion (fertile  fissile) : sel riche en 238U
  Mesure pour résister à la prolifération  ajout d’un élément (237Np) pour réduire l’attractivité militaire du fissile produit
  Sel NaCl-UCl3-NpCl3
Vue du dessus
Vue de face
1
2
3
4
Schéma simplifié du circuit combustible

## Slide 12: Conception du réacteur pas à pas (3)
Conception du circuit combustible (2nde étape)
  3 fonctions de sûreté : maitrise de la réactivité, refroidissement, confinement
  Maitrise de la réactivité
    Excellente sûreté intrinsèque grâce aux coefficients de contre-réaction négatifs
    Reconfiguration possible pour obtenir la sous-criticité par géométrie (réservoir de vidange d’urgence)
  Refroidissement
    Refroidissement actif
    Refroidissement passif si les pompes sont indisponibles : boucles en dérivation pour la convection naturelle
  Confinement dans l’enceinte réacteur, facilité par l’opération à basse pression
Réservoir de vidange d’urgence
Circuit intermédiaire
Boucles pour la convection naturelle
Enceinte de confinement

## Slide 13
Processus d’optimisation
Paramètres
  Volume total de combustible
  Proportion de combustible dans la zone critique
  Débits de retraitement des sels
  Épaisseur de la couverture fertile
  …
Contraintes
  Neutronique
  Thermo-hydraulique
  Chimie
Evaluation
  Un des critères : le facteur de conversion (breeding ratio, BR)
Simulations
  Code d’optimisation thermo-hydraulique SONGe
  Code d’évolution sous contraintes REM

## Slide 14: Exemple d’une optimisation : l’épaisseur de la couverture fertile
Tous les paramètres sont fixés sauf l’épaisseur
Compromis à trouver entre le facteur de conversion (épaisseur ↗) et l’inventaire à minimiser (épaisseur ↘) sachant qu’il faudra retraiter
Sous ces conditions : optimum entre 90 et 130 cm
Zone optimale
Epaisseur (cm) | Volume (m3) | BR | Temps de doublement (an)
1 | 1.7 10 -2 | 1.03 | 415
16 | 3.9 | 1.06 | 173
36 | 12.5 | 1.14 | 78
66 | 27.7 | 1.23 | 46
96 | 45.2 | 1.30 | 36
126 | 66.3 | 1.36 | 30
156 | 88.9 | 1.37 | 29
196 | 121 | 1.39 | 28
496 | 489 | 1.42 | 26
Chart: Temps de doublement en fonction de l’épaisseur de la couverture
| 1.7000000000000001E-2 | 3.9 | 12.5 | 27.7 | 45.2 | 66.3 | 88.9 | 121
Temps de doublement (an) | 415 | 173 | 78 | 46 | 36 | 30 | 29 | 28
Zone optimale

## Slide 15: Réacteur actuel en cours d’optimisation
Puissance de 3GWth
60m3 de combustible, dont 30m3 en zone critique
Inventaire initial du circuit combustible
  16.7t de TRUs ex-UOX (~ 6t de Pu pour SPX)
  70.9t d’uranium appauvri
  15.9t de sodium et 66.4t de chlore enrichi
Epaisseur de la couverture fertile : 96 cm
  2.4t de neptunium
  49.5t d’uranium appauvri
  10.2t de sodium et 40.6t de chlore enrichi
Facteur de conversion ≈ 1.31 ; temps de doublement effectif ≈ 40 ans
170t de sel combustible
103t de sel fertile

## Slide 16: Traitement des sels
Collègues chimistes
Moi à l’interface avec les chimistes
@Franquin

## Slide 17: Conception d’un schéma de retraitement
Deux options
  Retraitement complet sur site
  Retraitement partiel sur site + traitement en usine hors site
Evolution du réacteur avec le code REM
Inventaire des éléments produits (& évolution des performances)
Discussion avec des experts en chimie
Mise à jour du schéma de retraitement
https://www.fadedindustry.com/wp-content/uploads/2013/08/heisenberg-chemistry.jpg

## Slide 18: Schéma de principe : retraitement partiel sur site + traitement en usine
MSFR Chlorure Combustible
Stockage pour refroidissement
Ajustement des proportions & de la température
Pièges froids
NaCl + LnClx + AnCl3 + autres *
gaz
Extraction des An
Chloration
An + εLn (m)
AnCl3 + εLnClx (l)
Stockage NaCl
Cl2 (g)
Couverture fertile
Usine de retraitement externe
U (m)
Séparation U/Pu
Chloration
Ajustement des proportions & de la température
NaCl + LnClx + autres *
Cl2 (g)
Stockage NaCl
NaCl + εLnClx + AnCl3 + autres *
gaz
UCl3 (l)
Pu (m)
U (m) + Pu (m)
* Inclut une part des alcalins et alcalino-terreux
Gaz restants
Gaz restants
Production quotidienne de gaz (H, He, Kr, …) + PFs volatils condensés
NaCl
NaCl
Stockage pour refroidissement
Extraction des An
NaCl + εLnClx + autres *
Cl2 (g)
Excès de Pu (m) par surgénération
Autres réacteurs
Cl2 (g)
U(m), UCl3
U(m), UCl3
Alimentation pour conserver la masse d’U et le potentiel redox
Alimentation pour conserver la masse d’U et le potentiel redox
An = actinides
Ln = lanthanides

## Slide 19: Scénario de déploiement
« La première chose à savoir sur les scénarios, c’est que ça ne se passera pas comme prévu. » - D. Heuer, avant un cours sur les scénarios
@Franquin

## Slide 20: Scénarios de déploiement
Objectifs des scénarios :
  Fournir les ordres de grandeur sur les quantités de matière impliquées
  Mesurer l’impact de l’ajout des MSFR-Cl au parc de réacteurs comparativement à un scénario « témoin » (uniquement à base des réacteurs à eau pressurisée actuels)
  Minimiser les stocks de combustibles usés ultimes
Algorithme de fonctionnement de ISF
@L. Clot

## Slide 21: Evolution des parcs
Hypothèses du cas présenté
  Démarrage des EPRs en 2030 avec priorisation des EPRs MOXés
  Démarrage des MSFR-Cl en 2060 avec pour priorité la consommation de MOX usé, puis d’UOX usé ; fonctionnement final avec uniquement le plutonium surgénéré & recyclé
Durées de vie :
REP-900 : 50 ans
REP-1300 : 60 ans
EPRs : 60 ans
MSFRs : 50 ans
Facteurs de charge :
REP-900 : 80%
REP-1300 : 80%
EPRs : 80%
MSFRs : 90%
Etudes préliminaires
REP1300 - UOx
REP900 - MOx
REP900 - UOx
EPR1650 UOx
EPR1650 MOx
MSFR - ex-MOx
MSFR - ex-UOx
MSFR - Pu
Production (noir) demande (rouge)

## Slide 22: Evolution des stocks de matière
Intérêt du déploiement des MSFR-Cl :
  Stabilisation des stocks de MOX usé et d’UOX usé, stocks ultimes bien plus bas
  Utilisation d’uranium naturelle significativement réduite  économie des ressources
Etudes préliminaires
1.74 Mt
50754t
19091t
1851t
1092t
0.87 Mt
U naturel
U appauvri
UOx usé
MOx usé
Début du traitement du MOx usé
Échelle log !
Échelle log !
*
* Pourront servir pour l’alimentation à la place du Pu pour maintenir la criticité
In fine : complètement consommés

## Slide 23: Bilan et perspectives (1)
Objectif : concevoir et optimiser un MSFR-chlorure
  Optimisations thermo-hydrauliques, neutroniques
  Définition de l’unité de retraitement
  Etudes de déploiement
A ce jour
  Plusieurs optimisations pour arriver au réacteur actuel
  2 schémas de principe de retraitement en collaboration avec des experts en chimie
  Etudes préliminaires pour le déploiement
  Présentation devant les partenaires du projet européen SAMOSAFER et au Bootcamp MSR 2021

## Slide 24: Bilan et perspectives (2)
Perspectives
  Poursuivre l’optimisation en tentant de réduire l’inventaire initial requis
  Définition du benchmark neutronique dédié au MSFR Chlorure avec les partenaires SAMOSAFER
    Fixe un cas de référence sur lequel toutes les grandeurs d’intérêt sont calculées
    Permet la comparaison des résultats avec les partenaires
  Participation acceptée à la conférence internationale Global22 (orientée cycle du combustible)
  Comparaison à terme du MSFR-Cl avec le MSFR de référence (LiF & Th/U)

## Slide 25: Merci pour votre attention
@Franquin

## Slide 26: Optimisation : taille de la zone critique
Paramètres :
  Volume total du combustible = 2x le volume en zone critique
  Epaisseur de couverture fertile : 96cm
  Combustible retraité à hauteur de 100L/j *
Critères :
  Neutronique : combustible sous-générateur (facteur de conversion <1)
  Thermo-hydraulique : pour une puissance fixée, grand volume = plus facile d’extraire la chaleur
 Pour ces conditions, une zone critique de 30m3 est optimale
Chart: Facteur de conversion dans le combustible en fonction du volume de la zone critique
| 0 | 2.7379259999999999E-2 | 2.7379259999999999E-2 | 6.6099370000000005E-2 | 6.6099370000000005E-2 | 0.1208579 | 0.1208579 | 0.1982981 | 0.1982981 | 0.30781520000000001 | 0.30781520000000001 | 0.46269559999999998 | 0.46269559999999998 | 0.68172969999999999 | 0.68172969999999999 | 0.9914906 | 0.9914906 | 1.429559 | 1.429559 | 2.0490810000000002 | 2.0490810000000002 | 2.925217 | 2.925217 | 4.1642609999999998 | 4.1642609999999998 | 5.9165330000000003 | 5.9165330000000003 | 8.3946210000000008 | 8.3946210000000008 | 11.89917 | 11.89917 | 16.855340000000002 | 16.855340000000002 | 23.864429999999999 | 23.864429999999999 | 33.776780000000002 | 33.776780000000002 | 47.794960000000003 | 47.794960000000003 | 67.619659999999996 | 67.619659999999996 | 95.656019999999998 | 95.656019999999998 | 135.30539999999999 | 135.30539999999999 | 191.37809999999999 | 191.37809999999999 | 199.86859999999999
20m3 | 0.83941 | 0.84039 | 0.84039 | 0.84058 | 0.84058 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84169 | 0.84169 | 0.84358 | 0.84358 | 0.846 | 0.846 | 0.84896 | 0.84896 | 0.85211 | 0.85211 | 0.85259 | 0.85259 | 0.85407 | 0.85407 | 0.86002 | 0.86002 | 0.86374 | 0.86374 | 0.86702 | 0.86702 | 0.87586 | 0.87586 | 0.8815 | 0.8815 | 0.88772 | 0.88772 | 0.89531 | 0.89531 | 0.898 | 0.898 | 0.89832 | 0.89832 | 0.9006 | 0.9006 | 0.89694 | 0.89694 | 0.8923 | 0.8923 | 0.88855 | 0.88855 | 0.88996
25m3 | 0.88742 | 0.88455 | 0.88455 | 0.88608 | 0.88608 | 0.88828 | 0.88828 | 0.89155 | 0.89155 | 0.89044 | 0.89044 | 0.89122 | 0.89122 | 0.89241 | 0.89241 | 0.89613 | 0.89613 | 0.89799 | 0.89799 | 0.90093 | 0.90093 | 0.90319 | 0.90319 | 0.90701 | 0.90701 | 0.91198 | 0.91198 | 0.91906 | 0.91906 | 0.92599 | 0.92599 | 0.92856 | 0.92856 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94377 | 0.9444 | 0.93953 | 0.93953 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93669
30m3 | 0.92747 | 0.92948 | 0.92948 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92671 | 0.92671 | 0.92829 | 0.92829 | 0.92907 | 0.92907 | 0.93036 | 0.93036 | 0.93489 | 0.93489 | 0.9334 | 0.9334 | 0.93798 | 0.93798 | 0.93839 | 0.93839 | 0.94146 | 0.94146 | 0.94506 | 0.94506 | 0.94916 | 0.94916 | 0.95858 | 0.95858 | 0.96377 | 0.96377 | 0.97016 | 0.97016 | 0.97204 | 0.97204 | 0.97918 | 0.97918 | 0.98007 | 0.98007 | 0.98621 | 0.98621 | 0.9786 | 0.9786 | 0.97459 | 0.97483 | 0.97483 | 0.97404
35m3 | 0.95896 | 0.96091 | 0.96091 | 0.96226 | 0.96226 | 0.95665 | 0.95665 | 0.95679 | 0.95679 | 0.96153 | 0.96153 | 0.96423 | 0.96423 | 0.962 | 0.962 | 0.96081 | 0.96081 | 0.96709 | 0.96709 | 0.96805 | 0.96805 | 0.96918 | 0.96918 | 0.97478 | 0.97478 | 0.97835 | 0.97835 | 0.98388 | 0.98251 | 0.99085 | 0.99085 | 0.99693 | 0.99693 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0119 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0106
40m3 | 0.98426 | 0.98565 | 0.98565 | 0.98502 | 0.98502 | 0.98624 | 0.98624 | 0.98471 | 0.98471 | 0.98869 | 0.98869 | 0.98885 | 0.98885 | 0.98826 | 0.98826 | 0.98775 | 0.98775 | 0.98791 | 0.98791 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99446 | 0.99446 | 0.99639 | 0.99639 | 1.0016 | 1.0016 | 1.009 | 1.009 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0257 | 1.0257 | 1.024 | 1.024 | 1.0277 | 1.0277 | 1.029 | 1.029 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0254
80m3 | 1.1105 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1301 | 1.1301 | 1.136 | 1.136 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1043 | 1.1043 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0459
* Les efficacités d’extraction ici sont fixées à 100% pour tous les éléments ; les PFs gazeux sont extraits avec un temps d’extraction de 43 s

## Slide 27: Optimisation : débit de retraitement de la couverture
Paramètres
  Zone critique de 30m3 (60m3 de combustible au total)
  Epaisseur de la couverture : 96cm
  Extraction totale des PFs non gazeux
  Les PFs gazeux sont extraits avec un temps de séjour de 43 sec
Constats
  A faible débit (<=10L/j) le combustible devient surrégénérateur : la couverture devient trop riche en matière fissile
  Le gain de surrégénération entre 100L/j et 1000L/j est négligeable
Sous ces conditions, un débit de 100L/j est optimal
Chart: Facteurs de conversion (total et combustible seul) pour différents débits de retraitement de la couverture
| 0 | 2.7379259999999999E-2 | 2.7379259999999999E-2 | 6.6099370000000005E-2 | 6.6099370000000005E-2 | 0.1208579 | 0.1208579 | 0.1982981 | 0.1982981 | 0.30781520000000001 | 0.30781520000000001 | 0.46269559999999998 | 0.46269559999999998 | 0.68172969999999999 | 0.68172969999999999 | 0.9914906 | 0.9914906 | 1.429559 | 1.429559 | 2.0490810000000002 | 2.0490810000000002 | 2.925217 | 2.925217 | 4.1642609999999998 | 4.1642609999999998 | 5.9165330000000003 | 5.9165330000000003 | 8.3946210000000008 | 8.3946210000000008 | 11.89917 | 11.89917 | 16.855340000000002 | 16.855340000000002 | 23.864429999999999 | 23.864429999999999 | 33.776780000000002 | 33.776780000000002 | 47.794960000000003 | 47.794960000000003 | 67.619659999999996 | 67.619659999999996 | 95.656019999999998 | 95.656019999999998 | 135.30539999999999 | 135.30539999999999 | 191.37809999999999 | 191.37809999999999 | 199.86859999999999
1000 L/d | 1.2268 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2297 | 1.2297 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2362 | 1.2362 | 1.2415 | 1.2415 | 1.247 | 1.247 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2596 | 1.2596 | 1.2659 | 1.2659 | 1.2683 | 1.2683 | 1.2811 | 1.2811 | 1.2836 | 1.2836 | 1.2896 | 1.2896 | 1.2917 | 1.2917 | 1.2891 | 1.2891 | 1.2887 | 1.2887 | 1.2846 | 1.2846 | 1.2815
100 L/d | 1.2299 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2269 | 1.2269 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2251 | 1.2251 | 1.229 | 1.229 | 1.2255 | 1.2255 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2322 | 1.2322 | 1.2367 | 1.2367 | 1.2407 | 1.2407 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2587 | 1.2587 | 1.2671 | 1.2671 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2763 | 1.2763 | 1.2825 | 1.2825 | 1.2728 | 1.2728 | 1.2768 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2712
10 L/d | 1.2286 | 1.2294 | 1.2294 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2255 | 1.2255 | 1.2268 | 1.2268 | 1.221 | 1.221 | 1.2249 | 1.2249 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2212 | 1.2212 | 1.2139 | 1.2139 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2125 | 1.2125 | 1.209 | 1.209 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2088 | 1.2088 | 1.209 | 1.209 | 1.2105 | 1.2105 | 1.2085 | 1.2085 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2023 | 1.2023 | 1.1953
1 L/d | 1.2274 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2197 | 1.2197 | 1.2207 | 1.2207 | 1.219 | 1.219 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2032 | 1.2032 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1796 | 1.1796 | 1.154 | 1.154 | 1.1236 | 1.1236 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0807 | 1.0807 | 1.079 | 1.079 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0823
1000 L/d - Z.C | 0.92714 | 0.929 | 0.929 | 0.93063 | 0.93063 | 0.92875 | 0.92875 | 0.92738 | 0.92738 | 0.92805 | 0.92805 | 0.92441 | 0.92441 | 0.93056 | 0.93056 | 0.93184 | 0.93184 | 0.93328 | 0.93328 | 0.93372 | 0.93372 | 0.94035 | 0.94035 | 0.94455 | 0.94455 | 0.94858 | 0.94858 | 0.95234 | 0.95234 | 0.95697 | 0.95697 | 0.95869 | 0.95869 | 0.96954 | 0.96954 | 0.97308 | 0.97308 | 0.97739 | 0.97739 | 0.97955 | 0.97955 | 0.97778 | 0.97778 | 0.97708 | 0.97708 | 0.97279 | 0.97279 | 0.97001
100 L/d - Z.C | 0.92747 | 0.92948 | 0.92948 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92671 | 0.92671 | 0.92829 | 0.92829 | 0.92907 | 0.92907 | 0.93036 | 0.93036 | 0.93489 | 0.93489 | 0.9334 | 0.9334 | 0.93798 | 0.93798 | 0.93839 | 0.93839 | 0.94146 | 0.94146 | 0.94506 | 0.94506 | 0.94916 | 0.94916 | 0.95858 | 0.95858 | 0.96377 | 0.96377 | 0.97016 | 0.97016 | 0.97204 | 0.97204 | 0.97918 | 0.97918 | 0.98007 | 0.98007 | 0.98621 | 0.98621 | 0.9786 | 0.9786 | 0.98269 | 0.97483 | 0.97483 | 0.97404
10 L/d - Z.C | 0.92722 | 0.92918 | 0.92918 | 0.92388 | 0.92388 | 0.92585 | 0.92585 | 0.92865 | 0.92865 | 0.93141 | 0.93141 | 0.93012 | 0.93012 | 0.93368 | 0.93368 | 0.9328 | 0.9328 | 0.93862 | 0.93862 | 0.94391 | 0.94391 | 0.94406 | 0.94406 | 0.95817 | 0.95817 | 0.96458 | 0.96458 | 0.97156 | 0.97156 | 0.98053 | 0.98053 | 0.99164 | 0.99164 | 1.0026 | 1.0026 | 1.007 | 1.007 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0047 | 1.0047 | 0.99838
1 L/d - Z.C | 0.92689 | 0.9299 | 0.9299 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92803 | 0.92803 | 0.93094 | 0.93094 | 0.93214 | 0.93214 | 0.93203 | 0.93203 | 0.93265 | 0.93265 | 0.93783 | 0.93783 | 0.94258 | 0.94258 | 0.94826 | 0.94826 | 0.95735 | 0.95735 | 0.96768 | 0.96768 | 0.97916 | 0.97916 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0311
Combustible seul
Total

## Slide 28: Stocks complets scénarios