## Slide 1: Caractérisation d’une ligne de temps de vol pour l'étude des produits de fission symétriques avec le spectromètre LOHENGRIN à l'ILL
Adrien Vieville - Séminaire Doctorant – 10 Avril 2025
Collaboration CNRS – CEA – ILL
Projet européen SANDA/APRENDE
Notes: Je vais commencer par vous presenter le contexte de ces travaux

## Slide 2: Fission nucléaire induite par neutrons
fission
actinide
produits
Particules promptes
Particules retardées
fragments
1939 : Fission mise en évidence par O.Hahn, F. Strassmann & L. Meitner
Rendements = taux de productions
Décroissances → Puissance résiduelle
Notes: Neutron va intéragir avec un noyau et va avoir un chance de provoquer la fission en 2 fragments.
Vont emettre
Rendement = taux de production
Les décroissance des Produits de fission sont responsable de la puissance résiduelle

## Slide 3: Puissance résiduelle
Chart: 
| 1 s | 10 s | 1 min | 10 min | 30 min | 1 h | 2 h | 5 h | 12 h | 1 j | 3 j | 1 sem | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an
Column D | 0.0754 | 0.0583 | 0.045 | 0.03 | 0.021 | 0.0159 | 0.0134 | 0.0113 | 0.00855 | 0.0067 | 0.0049 | 0.0034 | 0.00167 | 0.00088 | 0.00048 | 0.00018
Column E | 320.45 | 247.775 | 191.25 | 127.5 | 89.25 | 67.575 | 56.95 | 48.025 | 36.3375 | 28.475 | 20.825 | 14.45 | 7.0975 | 3.74 | 2.04 | 0.765
Puissance résiduelle REP N4 (1450 MWe soit 4250MWth)
après 1 an de fonctionnement à pleine puissance
P en MWth
P en Pnominale
Puissance thermique développée par un réacteur à l’arrêt
  → Radioactivité du combustible
  → Fissions résiduelles
Impacte les arrêts normaux et les situations incidentelles/accidentelles
Incertitudes principalement dues aux rendements (t > 1s)
Besoin d’évaluation précise pour réduire les incertitudes
Incertitude (%)
1h
1j
1 an
Notes: Courbe noir rpz l’incertitude de la puissance résiduelle en fonction du temps
Et les 3 autres courbes presente les composante principales de cette incertitude
Energie des particules émises
La composante majeur, c’est l’incertitude sur les rendements
Besoin ‘éval précises pour réduire au max c’est incertitude

## Slide 4: Fission induite par neutrons thermiques
241Pu(nth,f) Rendement en masse – Taux de production des produits de fissions
Masse A (u)
Rendement en masse ( %)
Neutrons thermiques (< 1 eV)
Hauts rendements mieux connus que rendements symétriques mais incertitudes élevées dans tout les cas
Très peu de données sur les bas rendements
Dans la symétrie
  → Fort désaccord entre les bases de données
  →Mesures difficiles (identification des masses , statistique faible…)
  →Nécessité de données expérimentales pour tester les modèles
241Pu(nth,f)
Notes: Rdm en function de la masse
Chaque fission deux fragments, 1 lourd 1 leger,c’est ce qu’on voit
évaluations
Commence par Décrit la courbe !!! Regarde pas trop le texte
Difficile pour des raisons que je vais presenter plus tard
Symétrie contraindre modèle
Les modèles sont un des ingredient principaux des évaluations

## Slide 5: Modèles de fission
Approche macroscopique
  Modèle la Goutte Liquide = fluide de nucléons chargés incompressible
Approche microscopique
  Prise en compte des effets de couches et de pairing des nucléons
  Prise en compte de la dynamique
Modèles utilisés dans les évaluations :
  Approche phénoménologique
Données expérimentales
Sans dynamique
Avec dynamique
Goutte et al, Phys. Rev. C 71 (2005)
Notes: Les modèles vont vouloir expliquer le comportement du noyau au moment de la fission
LDM prevoit fission symétrique

## Slide 6: Modèles de fission
Brosa et al, Phys. Reports. 197 (1990)
Standard I
Standard II
Super - long
Super-long
Standard I
Standard II
Rendements totaux
Mesures
238U(n,f) Contribution des différents modes pour les rendements 238U(n,f) induites par des neutrons de 6 MeV
Modèle de Brosa
→ Interprétation par des modes de fission
    Configurations géométriques du noyau
  3 modes de fission
    Standard I (compact)
    Standard II (déformé)
    Super-long (très déformé)
  Si modes de fission existe :
  → caractérisés par l’énergie cinétique des fragments
Asymétrique
Symétrique
Brosa et al, Phys. Rev. 59 (1999)
Informations indirectes de l’existence des modes pour la fission thermique
Objectif : Signature directe de l’existence des modes de fission induite par neutrons thermiques par la mesure des spectres en énergie cinétique
→ Spectrométrie en énergie des produits de fission
Notes: Difference de repulsion coulombienne qu’implique ces forms
Info indirect = Interpretation

## Slide 7: Institut Laue Langevin
Réacteur à Haut Flux
Spectromètre LOHENGRIN
8.57kg d’235U
Modéré à l’eau lourde
Source de neutrons thermiques continue la plus puissante au monde (5.1014 n/s/cm2)
58 MW Thermique
40 instruments autour

## Slide 8: Le spectromètre LOHENGRIN
x
y
z
x
z
y
Cible de matériaux fissile
A/q séparation
E/q séparation
Neutrons
Neutrons
cœur
Vue de dessus
Vue de côté
Aimant
Condensateur
L = 23 m
P < 10-6 mbar
Notes: Séparateur
Selectionner
PRODUIT
Tipiquement charge ionique autour de 20
Les A/q/E de meme rapport ont des traj identiques

## Slide 9: Le spectromètre LOHENGRIN
A =
q =
E =
95
19
95
100
20
100
→ double chambre d’ionisation (mesure ExΔE)
→ suffisant pour les mesures de masses asymétriques
(méthode déjà utilisée dans les évaluations)
→ identification de la masse à partir de la mesure des pertes d'énergie ΔE et Eres
95/19/95
100/20/100
Produits
de fission
Notes: Pour remédier a ça
Meme triplet pas selectionné par spectrometre. Ajout d’une double chambre, anode spéaré en 2. Donc 2 mesures, perte d’énergie dans part 1 et énergie residuels dans part 2
Permet de construire ces graph, qui sépare les masses

## Slide 10: Spectromètre LOHENGRIN : contamination
Évolution de la distribution en énergie cinétique de la masse 128 avec la pression dans le spectromètre
Vide imparfait (< 10-6 mbar)
  → change de charge ionique → contamination
Négligeable pour les hauts rendements
A. Chebboubi thesis (2015)
Significatif pour les évènements rares (symétrie)
x
z
y
Trajectoire du contaminant
Condensateur
Notes: Vide imparfait
CourbeS au début les trois dépendance a la pression qu’on peut expliquer par
Colisions -> Charge ionique -> change traj -> Vont être selectionné en sortie du spectromètre
Contamiant = 142

## Slide 11
A/q/E
Pour la masse 122, les contaminants seront :
Spectromètre LOHENGRIN : contamination
Détermination des contaminants :
Contaminant de même énergie mais de de vitesse différente en raison de la différence de masses
→ ajout d’un filtre de vitesse (via Temps de Vol) pour faire des triple coïncidences ExΔExToF
Notes: On peul calculer en function du changement de charge
On sépare les cont léger de CETTE masse

## Slide 12: Temps de Vol (ToF)
ion beam
Start
Stop
A = 111
Contraintes :
→ Minimiser la dégradation de faisceau
→ Encombrement : 57 cm
→ différence de masse des contaminants : 11 u au minimum
Ecart-type max pour la séparation des masses :
→
→
pour la ligne complète
→
pour chaque assemblage détecteur
Sans la resolution de la chambre d’ionisation
Fenêtre de SiN de 50 nm d’épaisseur
57 cm
A = 122
A = 134
2,4 ns
Chambre d’ionisation
Sortie de LOHENGRIN
Notes: Comment detecter sans perte d’E ?
Pour conserver l’identification des masses dans la chambre
Les ions traversent une feuille fine en arrachant des electrons, et on detecte ces electrons
99,7%
48 Cadmium 53 Iode 58 Cerium _ 50 + 2x20 + 1% Lohengrin

## Slide 13: Assemblage détecteurs du ToF : deux géométries
Ion beam
Ions traversent feuille de SiN (5O nm)→ arrachent électrons (≈ 1eV)
Si3N4 Foil
- 2000 V
Acceleration grid
0 V
Electron detector (MCP)
0 V
Electrons sont accélérés par grille d’accélération (2 keV)
Electrons sont détectés par la MCP
57 cm
59,45 cm
ion beam
54,65 cm
✅ design simple
✅ trajet des électrons plus court et rectiligne
❌ fluctuation angulaire trop grande ( > 300 ps)
feuille à 45° / faisceau
électrons
→ Caractérisation sur le banc de test au LPSC
Notes: Testé à l’ILL, avec diamant, pour determiner resolution MCP.
E- diffusé
convergent

## Slide 14
Ion beam
Si3N4 Foil
- 2000 V
Acceleration grid
0 V
Mirror grid
0 V
Mirror grid
-2000 V
Electron detector (MCP)
0 V
Ions traversent feuille de SiN→ arrachent électrons (≈ 1eV)
Electrons sont accélérés par une grille d’accélération (2 keV)
Les électrons sont réfléchis par un miroir électrostatique
✅ fluctuation angulaire très faible ( ≈ 14 ps)
❌ Design plus complexe
❓ trajet des électrons plus long et plus complexe
ion beam
57,1 cm
57 cm
57,1 cm
Assemblage détecteurs du ToF : deux géométries
feuille à 90° / faisceau
électrons
Notes: Fin/
Optimiser pour pas perdre sur traj e- ce qu’on gagne en fluct ang
Avec Comsol

## Slide 15: Optimisation de la géométrie à 90°
Paramètres
Distance SiN - grille (mm)
Diamètre fils (μm)
Ecartement fils (mm)
Ecartement miroirs (mm)
Tension SiN/Miroir (V)
Critères d’optimisations :
  Résolution temporelle : jitter
  Efficacité de détection des e-
  transparence aux ions
Valeurs optimisées
7
20
0.5
3
- 2000
Modélisation détaillée de la géométrie à 90° dans COMSOL
Jitter des e- = 30 ps
Efficacité de detection des e- = 60%
Notes: Comsol : on calcul champ electrostatique et la traj des particules chargés
On voit les champs en couleurs et les e- émis par 3 feuilles
1 seule trop fragile
60% mais on en detecte au moins 1
Rupture pour SiN
-> maintenant que carac determiné, on peut verifier experiementalement au labo

## Slide 16: Caractérisation de la ligne de temps de vol
Source α d’ 241Am de 40 kBq plutôt que des produits de fission
Start
Stop
Source α
Acquisition et calcul du Temps de Vol
faisceau
Notes: Vide secondaire : quelque 10 -7
Parle des pompe !

## Slide 17: Simulation Geant4 source α
Valeur théorique de temps de vol dans le vide pour un α de 5,48 MeV = 35,02 ns
Simulation de la trajectoire des α entre le start et le stop
Prise en compte des 3 α de l’241Am
Prise en compte du jitter des e-
FWHM ≈ 170 ps
FWHM ≈ 110 ps
FWHM ≈ 30 ps
ToF = 35,15ns
α seuls
α + e-
Expérience
Notes: Mettre en energie
Resolution plus grande mais meme ordre de grandeur
Alpha pour tester la résolution
Amplitude = jitter en temps

## Slide 18: Mesures de temps de vol
Au laboratoire : WaveCatcher : 3,2 GHz (échantillonnage de 312,5 ps)
MCP : FWHM ≈ 170 ps (WaveCatcher seul)
❓Carte d’acquisition de LOHENGRIN : 1 GHz (échantillonnage de 1 ns)
Largeur ≈ 2 ns
Détecteur (MCP)
Préampli
Acquisition
(WaveCatcher)
Détecteur (MCP)
Préampli
FWHM ≈ 170 ps
Notes: SIGNAL AU DEBUT
1GHz trop failbe pour echantillonner convenablement notre signal

## Slide 19: Mesures de temps de vol
MCP : FWHM ≈ 170 ps (WaveCatcher seul)
Circuit RC (échant. de 938 ps) : FWHM ≈ 320 ps
Circuit RC (échant. de 1250 ps) : FWHM ≈ 820 ps
FWHM ≈ 320 ps
Détecteur (MCP)
Préampli
Acquisition
(WaveCatcher 938/1250 ps)
Détecteur (MCP)
Préampli
RC
RC
Notes: Circuit RC pour élargir le signal

## Slide 20: Mesures de temps de vol
MCP : FWHM ≈ 170 ps (WaveCatcher seul)
Circuit RC (échant. de 938 ps) : FWHM ≈ 320 ps
Circuit RC (échant. de 1250 ps) : FWHM ≈ 820 ps
CFD analogique : FWHM ≈ 280 ps
FWHM ≈ 280 ps
Détecteur (MCP)
Préampli
Acquisition
(WaveCatcher)
Détecteur (MCP)
Préampli
CFD
CFD
Notes: CFD probleme de seuil
RC pour élargir

## Slide 21
Mesures dans la symétrie : peu de statistique et difficiles
Nécessaire pour les applications (puissance résiduelle …) et la modélisation
Résultats très encourageants avec le prototype au laboratoire
Test à l’ILL avec le prototype début mai
Première campagne de mesure dans la symétrie à l’automne
Finaliser la simulation G4 LOHENGRIN + ToF + Chambre
Amélioration de l’acquisition, CFD Analogique + TAC pour la manip de mai
Forte implication du Service Détecteurs et Instrumentation, du Service Electronique et du Service Administratif et Financier
Test de couplage mécanique de la ligne de temps de vol avec LOHENGRIN – 01/12/2023
Conclusion et perspectives

## Slide 22: Merci de votre attention !

## Slide 23
A/q cible = A0 , q0
A/q contaminant = A1 , q1 → A1 , q’1
Pour la masse 122, les contaminants seront :

## Slide 24
e-
V
Signal
Anode

## Slide 25
Puissance residuelle d’un REP au court du temps
Chart: 
| 1 s | 10 s | 1 min | 10 min | 30 min | 1 h | 2 h | 5 h | 12 h | 1 j | 3 j | 1 sem | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an
Column D | 0.0754 | 0.0583 | 0.045 | 0.03 | 0.021 | 0.0159 | 0.0134 | 0.0113 | 0.00855 | 0.0067 | 0.0049 | 0.0034 | 0.00167 | 0.00088 | 0.00048 | 0.00018
Column E | 320.45 | 247.775 | 191.25 | 127.5 | 89.25 | 67.575 | 56.95 | 48.025 | 36.3375 | 28.475 | 20.825 | 14.45 | 7.0975 | 3.74 | 2.04 | 0.765
Puissance résiduelle REP N4 (1450 MWe soit 4250MWth)
après 1 an de fonctionnement à pleine puissance
P en MWth
P en Pnominale

## Slide 27: COMSOL Multiphysics – trajectoire des Electrons
E_fils
d_fils
D_SiN
D_miroir
Chart: Espacements des fils (mm)
| 0.5 | 1 | 2 | 3
COMSOL 2D | 9 | 21 | 27 | 53
W. XiangLei | 17 | 20 | 21 | 24 | 26 | 30 | 50
COMSOL 3D | 17.7 | 21.7 | 33.3
Paramètres
Distance SiN - grille
Diamètre fils
Ecartement fils
Ecartement miroirs
Straggling des e- : σ = 17 ps
Notes: Travail biblio

## Slide 28: COMSOL Multiphysics – trajectoire des Electrons
E_fils
d_fils
D_SiN
D_miroir
Chart: Ecartement des deux grilles miroirs (mm)
| 3 | 5 | 7 | 10 | 13
COMSOL 2D | 21 | 29 | 34 | 46 | 58
W. XiangLei | 17 | 19 | 21 | 21.5 | 23.5 | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34
GMCP 3D | 23.9 | 28.1 | 34.7
PMCP 3D | 18 | 24.5
Paramètres
Distance SiN - grille
Diamètre fils
Ecartement fils
Ecartement miroirs
Straggling des e- : σ = 17 ps
Notes: Travail biblio

## Slide 29: Geant4 – Trajectoire des produits de fission
  Effet de l’épaisseur des feuilles de SiN sur l’écart-type temps et energie
 | RMS (ps) | 
Angle des feuilles de SiN (°) | 45° | 0°
30+5 | 219 | 4,3
50+5 | 223 | 5,4
100+5 | 224 | 7,6
30+10 | 220 | 4,5
50+10 | 154 | 5,6
100+10 | 225 | 7,7
100+20 | 226 | 8
 | Epaisseur SiN + Al (nm) | E(MeV) | Delta E (keV) | ΔE/E (%)
 | 30+5 | 88,67 | 24,64 | 0,0278%
 | 50+5 | 87,88 | 31,15 | 0,0354%
 | 100+5 | 85,9 | 43,1 | 0,0502%
 | 30+10 | 88,53 | 25,73 | 0,0291%
 | 50+10 | 87,74 | 32,01 | 0,0365%
 | 100+10 | 85,76 | 43,71 | 0,0510%
 | 100+20 | 85,49 | 44,92 | 0,0525%

## Slide 30: Geant4 – Trajectoire des produits de fission
57 cm
57 cm
  Effet de l’épaisseur et du matériau de la feuille sur l’énergie
  Peu d’impact (SiN)
Mesure de la perte d’énergie- SiN 45°
Mesure de la perte d’énergie -SiN à 90°

## Slide 31
Rendement (sur LOHENGRIN) : scan en énergie cinétique pour chaque charge ionique
Normalisation via le Burnup pour trouver une valeur absolu

## Slide 33: Fission induite par neutrons
Noyaux lourds
(241Pu)
Neutron
102Mo
138Xe
Neutrons
102Mo
138Xe
1939 : Fission mise en évidence par O.Hahn, F. Strassmann & L. Meitner
Notes: Ce qui nous interesse, c’est les rendements, cad lse taux de prod de chaque masses

## Slide 34: Modèles de fissions
Premier modèle : modèle de la goutte liquide (LDM) par Bohr et Wheeler
→ Noyau = fluide de nucléons chargés incompressible
Elongation
Energie potentielle
Etat fondamental
Point selle
Point de scission
Prévision des rendements par le modèle
140
120
100
Masse (amu)
Rendements (%)
140
120
100
Rendement = taux de production des PF par fission
Masse (amu)
Rendements (%)
Notes: Goutte liquid = effet macro

## Slide 35
FWHM = 327 ps

## Slide 36
FWHM = 168 ps