## Slide 1: Accélérateur d’électrons Plateforme ELYSE
Atelier « Accélérateur, Recherche et Société »
25-27 mars 2026
LPSC – Grenoble
JP LARBRE - ICP

## Slide 2: Panorama des familles d’accélérateurs
JP LARBRE - ICP
Accélérateurs
circulaires
Accélérateurs
à tension continue
Wideroe
Accélérateurs
Linéaires

## Slide 3: Les technologies
JP LARBRE - ICP
Accélérateur électrostatique → application d’une Haute tension (plusieurs MV)
Van de Graff - Tandem
Accélérateur à canon Radiofréquences → on piège une onde électromagnétique dans des cavités résonnantes
  Qualité du faisceau
  Technologie éprouvée (développée depuis plus d’un demi-siècle !)
  Limitation du champ accélérateur à qqs dizaines de MV/m
  Compacité
Accélérateur Laser - plasma → focalisation d’une impulsion laser de forte puissance sur une cible gazeuse
  Durée d’impulsion < ps
  Très compact
  Grande dispersion d’énergie
  Reproductibilité
3 technologies différentes

## Slide 4: Les types d’accélérateurs
JP LARBRE - ICP
Accélérateur Linéaire
Accélérateur circulaire
Utilisation de plusieurs cavités à travers lesquelles les paquets d’électrons passent qu’une fois
Utilisation d’une cavité RF à travers laquelle les paquets d’électrons passent plusieurs fois,
- synchrotrons, cyclotrons et leurs variantes
Source de puissance = technologie à ampli solide ≠ tube
-> Meilleure stabilité
Accélérateur électrostatiques
–> Accélération via une ddp
Linac RF
  -> Accélération par des cavités RF

## Slide 5
JP LARBRE - ICP
Accélérateur Linéaire
Linac -> Linear Accelerator (plus de 10 000 dans le monde)
Applications
Injecteur pour les synchrotrons
Médicale
Traitement des
déchets nucléaires
Industriel
Traitement des matériaux
Stérilisation
des aliments
Laser à Electrons libres
Radiothérapie
- Conventionnelle
- Flash (Projet FRATHEA)
Projet CLIC (compact Linear Collider)
Stérilisation
Équipements médicaux
Projet MYRRHA

## Slide 6: Sources d’électrons Les canons
JP LARBRE - ICP
  Canon conventionnel
  -> canon thermoïonique
  processus d’émission :
ELYSE - (effet direct)
ELYSE - (effet indirect)
On éclaire
On chauffe
On applique un champ électrique
  Canon RF -> Photoinjecteur
  processus d’émission :
Apport d’énergie

## Slide 7: Source d’électrons Canon thermo-ionique
Principe :
1. Chauffage d’une cathode -> les électrons dépassent l’énergie potentielle
et s’échappe du matériau.
2. Champ électrique -> accélération des particules vers une anode
JP LARBRE - ICP
Inconvénients
A la source -> qualité de faisceau moins bonne car émittance plus grande
Nécessite des sections supplémentaires (« pré groupeur et groupeurs ») -> grande taille !
Durée des impulsions = qqs ns
Canon à tension
continue (HT = qqs kV)

## Slide 8: Source d’électrons L’accélération résonnante RF
Objectif : Ajouter un grand nombre d’accélérations successives avec des cavités résonantes au lieu d’augmenter la différence de tension
  Piéger une onde RF stationnaire dans une cavité et y faire passer le faisceau
Canon
à 1,5 cavités
ou cellules
JP LARBRE - ICP
Ondes électromagnétiques radiofréquences
Le champ d’une cavité RF est généré pour osciller à une fréquence donnée
2 types de cavités
Cavités chaudes -> gradient de ~ 50MV/m
  Cavités supraconductrices -> gradient de >100MV/m

## Slide 9: Canon à électrons avec LASER Photoinjecteur
FAISCEAU d’électrons
Les propriétés du faisceau d'électrons → performances du laser (intensité, phase et stabilité spatiale)
(2) Photocathode
Photo-injecteur
(1)
Impulsion
laser
JP LARBRE - ICP
RF Field
Electron bunch
(3)
Canon RF
Photoinjecteur
(1) Un laser illumine une cathode : apport d’énergie pour l’extraction des électrons de la cathode
(2) Photocathode : substrat en cuivre + dépôt
(3) Canon RF + un champ électrique → accélération des électrons

## Slide 10: Canon à électrons avec LASER Synchronisation
Synchronisation
Paquets d’électrons synchronisés avec l’impulsion laser
Oscillateur du laser verrouillé sur l’horloge de l’accélérateur
JP LARBRE - ICP
LASER
Master Oscillator
RF driver
+
Klystron
Chaine LASER
LASER
room
ACCELERATOR
room
Femtosecond fiber
oscillator
Pulse stretcher
RGA & Multi-pass
amplifier
Pulse compressor
Third
Harmonic Generation
t = 100 fs
 = 780nm
RF Gun
Photocathode
 = 263nm

## Slide 11: Canon à électrons Structures
JP LARBRE - ICP
Paramètres faisceau :
Energie
Charge
Largeur des paquets
Mode pulsé ou continue
Qualité du faisceau (émittance, brillance)
Low Level RF
&
Synchronisation
ASN
Source de particules
Structure accélératrices -> Cavités RF
Eléments magnétiques -> solénoides, quadripoles, dipoles
Diagnostiques
Systèmes : pompage & jauges
Système de refroidissement & régulation
Alimentations
aimants
Système de
sûreté
Alimentations
Pompes ionique
Système d’acquisition & contrôle
RF power source
Contraintes :
Infrastructure
Coût
Consommation énergétique
Fluides -> Refroidissement
Sûreté

## Slide 12: Projet ELYSE Contexte et motivation
PROJET
Projet porté et piloté par Jacqueline BELLONI et son équipe pour répondre aux besoins de la communauté Physico-Chimistes.
FINANCEMENT :
HEBERGEMENT
Plateforme située à l’Institut de Chimie Physique (UMR) sur le campus de l’Université de Paris-Saclay à Orsay (Ile de France)
 Tutelles
JP LARBRE - ICP

## Slide 13: Plateforme intrumentale
Plateforme unique en Europe
Accélérateur d’électrons + chaine laser femtoseconde commerciale
3 installations dans le monde : ELYSE, Osaka (Japon), Brookhaven (Etats-Unis).
Rôle
déclencher dans un temps très court les phénomènes chimiques et biochimiques engendrés par le passage d’un faisceau d’électrons.
Domaine = La chimie sous rayonnement
(étude des transformations chimiques d’un système
induits par des rayonnements ionisants)
JP LARBRE - ICP
              Utilisation de faisceaux de particules

## Slide 14
ps
ns
μs
ms
s
CO2•–
eaq−
CO2
Objectif
JP LARBRE - ICP
Enregistrement de la cinétique des réactions chimiques
Produire des réactions chimiques en quantité, et en
un intervalle de temps plus bref que leur durée de vie
 << t réaction

## Slide 15
JP LARBRE - ICP
L’accélérateur d’ELYSE
Etude et réalisation : l’équipe du SERA du laboratoire LAL
Installation : 2002
Choix de la technologie du Photoinjecteur :
Accélérateur < 10m : compacité
Impulsions très courtes : 5 – 15ps
Photocathode en Cs2Te : bon rendement (dépôt dans la chambre de préparation)
Fortes charges : > 5nC
Qualité de faisceau

## Slide 16
Set-up
N°2
JP LARBRE - ICP
Set-up
N°1
3
sorties
L’accélérateur d’ELYSE
Canon
RF
Chambre de préparation
→ photocathode
Booster
Laser :
=780nm -> =263nm
σL = 5 – 10ps
@ FWHM
Longueur < 10m

## Slide 17
LASER
Accélérateur
Les équipements
JP LARBRE - ICP
Systèmes de détection
Spectroscopie résolue en temps
Setup N°2
Streak-camera detection
Sonde d’analyse : Lampe flash Xe
Time window: 0,5ns – 1ms
Spectral window: 280 - 800nm
time-resolution 50ps (scale 1ns)
→ Mesure simultanément pour chaque impulsion les spectres d’absorption transitoires et leur évolution dans le temps
Setup N°1
Stroboscopic detection
Sonde d’analyse : CaF2, YAG
time-window : 0-11.5ns
spectral window: 340-1350nm
time-resolution 150fs

## Slide 18: La technique pompe-sonde setup
  Lumière-sonde
  Cellule
  d’analyse
  Porte-cellules
JP LARBRE - ICP
Porte-cellules (8 positions)
  Platine de translation
  Impulsion « pompe »
  -> initie la réaction
suit l’impulsion pompe et interagit avec le système excité
Impulsions Synchrones
C’est le signal de lumière qui va être analysé
Mesure de l’Absorbance = proportionnelle à la concentration des espèces

## Slide 19
Setup expérimentaux | 
Optic path | 2, 5 ou 10mm
 Detection | UV-ViS ou IR
Irradiation system | Quartz cell
Cell holder | 8 max.
temperature | 20 – 80°C
High pressure cell | > 100 bar
Les caractéristiques
Paramètres ajustables
JP LARBRE - ICP
ACCELERATEUR | 
Energie | 3 – 8,5 MeV
F rep | 0,1 – 10 Hz
Dose / imp. | 2 – 100 Gy / pulse
Voie Exp. | 2
dE/E | < 2%
L @ FWHM | 5 – 10 ps
Biochimistes !
Pas d’activation
  Cellule Haute Pression

## Slide 20
L’Equipe
JP LARBRE - ICP
Chercheur |  |  |  | 
M. MOSTAFAVI | Prof. | Permanent | Université | Responsable scientifique
S. DENISOV | CR | Permanent | CNRS | Responsable des expériences
Z. JIANG | CR | Permanent | CNRS | 
D. ADJEI | IR | CDI | Université | 
ITA / IATOSS |  |  |  | 
JP LARBRE | IE | Permanent | CNRS | Responsable d’exploitation

## Slide 21
Energie nucléaire et la chimie induite par le rayonnement
Corrosion et dégagement de H2
formation du radical nitrate NO3 en milieu de retraitement du
combustible nucléaire
      Dégradation des PFAS par radiolyse en présence de sulfite
Radiobiologie : dommage de l’ADN sous rayonnement
Vieillissement des électrolytes dans les piles Li-ion
(La radiolyse = outil de modification des matériaux
d’électrode en vue d’améliorer leurs propriétés)
Thématiques
JP LARBRE - ICP
Energie
Environnement
Santé
Energie

## Slide 22
Ouverture
ELYSE → plateforme labellisée par CNRS Chimie
ELYSE → rattachée depuis 4 ans à EMIR&A.
Ouvertes aux acteurs académiques et industriels
Laboratoires nationaux et internationaux
Laboratoire | Pays | Réseau EMIR&A
CEA - Saclay | FRANCE | 
CEA - ICSM de Marcoule | FRANCE | 
Sorbonne Université | FRANCE | 
CEA Marcoule - DES/DMRC | FRANCE | 
Institut Curie | FRANCE | 
Instytut Chemii i Techniki | POLOGNE | 
Oakland | USA | 
Dpt Of bioorganic Chemistry | POLOGNE | 
 | CHINE | 
Mount Allison University | CANADA | 
 | JAPON | 
JP LARBRE - ICP

## Slide 23
Modalité d’accès & Sélection
JP LARBRE - ICP
Demandes internes / Réseau Radiolyse
Demandes internes ou contour périmètre de Saclay.
Demandes via le site ou par email
Projets discutés puis validés scientifiquement et techniquement au sein du Bureau de gestion
Sauf cas particulier, les utilisateurs n’apportent rien
Réseau EMIR&A
Projets déposés sur le site d‘EMIR&A
Projets évalués par un comité d’évaluation international ou demandes au fil de l’eau.
Le taux d’ouverture → 20% des projets déposés
+ demandes au fil de l’eau
Contact mehran.mostafavi@universite-paris-saclay.fr
Site web : https://elyse-platform.academy/
Site web : https://emira.in2p3.fr/

## Slide 24
Attendus
JP LARBRE - ICP
Côté Accélérateur
Paramètres faisceau :
  F rep
  Charge
  Energie
Voie d’analyse :
  détections
  Adaptation du setup
  Courant d’obscurité
Côté utilisateurs
Echantillons sous forme liquide
Ce que doit apporter les utilisateurs → solution à analyser
Type de cellule → cellule spécifique ? (Volume, circulation, pression, température)
Dégazage ?
Nombre d’échantillons

## Slide 25
Organisation d’une journée type
JP LARBRE - ICP
Conditionnement
Réglages
Caractérisation
du point de fonctionnement
MANIP
- Conditionnement
- Contrôle des paramètres
LASER :
Réglages & alignements
Mesures d’énergie
Synchronisation
- Réglages set-up
- Mise en place des dsolutions (Alignement)
-  en énergie
- Caractérisation PF
Début Manip
Support :
- Acquisition
- Traitement
SETUP
ACC
PAS systématique
Salle fermée

## Slide 26
Modèle économique
JP LARBRE - ICP
Modèle de fonctionnement
Fonctionnement avec les ressources propres et projets ANR internes et externes + AAP
Participation financière des utilisateurs pour l’achat de matériel
Les projets -> collaboration
Pas de prestation avec les industriels
2 contrats de maintenance
Portes lourdes
Fluides
Maintenance accélérateur :
  Équipe
  Demandes / échanges avec les collègues de la vallée ou du plateau
LASER :
  Coup par coup
  Equipe
  Entreprise

## Slide 27
Trajectoire
JP LARBRE - ICP
Remplacer les équipements critiques (en cours)
  Pérennisation de la plateforme
  recrutement -> Apport de moyens humains (demande en cours)
  support technique
  Maintenir à niveau les performances de la plateforme
    Développements techniques
    Nouveaux projets scientifiques
      Chimie autour du Réacteur à sels fondus → Radiolyse pulsée à Haute Température (500-800°C)
      Mise en place d’une nouvelle expérience sur la 2ème sortie de l’accélérateur
      Radiolyse pulsée à température < 100 K → HCl liquide (Cryostat)
  Maintien des services :
  Diminuer le taux de pannes
  Stabiliser voire augmenter le nombre d’expériences

## Slide 28: Merci de votre attention