## Slide 1
IR et FR 3618
Nathalie Moncoffre
IP2I Lyon
https://emira.in2p3.fr/

## Slide 2
EMIR&A  FR 3618 (CNRS Physique, CNRS Chimie, CNRS Nucléaire et Particules)
 IR : Renouvellement de la feuille de route des Irs en cours
15 accélérateurs d’ions et d’électrons et leurs instrumentations in situ
répartis sur 11 plateformes : FR distribuée sur 7 sites
1
1
Villeurbanne :
Siège EMIR&A
Caen
Orléans
1
1
ALIENOR
Andromède
Cyclotron et Pelletron
ELYSE
JANNuS-Orsay
JANNuS-Saclay
Microsonde LEEL
SAFIR
HVEM
SIRIUS
ALIENOR
AIFIRA
CIRIL@GANIL
ELYSE
JANNuS Saclay
HVEM Saclay
Microsonde LEEL
MOSAIC
Pelletron- CEMHTI
SAFIR
SIRIUS
Bordeaux
1
11
12

## Slide 3
Paris
Orsay
Saclay
Palaiseau
6
1
ALIENOR
AIFIRA
CIRIL@GANIL
ELYSE
JANNuS Saclay
HVEM Saclay
Microsonde LEEL
MOSAIC
Pelletron CEMHTI
SAFIR
SIRIUS
1
6
4

## Slide 4
Rappel :
La communauté qui étudie les matériaux sous irradiation est structurée au CNRS depuis 2009
2009 : Réseau EMIR (Etude des Matériaux sous IRradiation)  Etudes utilisent des irradiations
avec des particules chargées (ions, électrons) – Serge Bouffard
2014 : EMIR devient la Fédération de Recherche CNRS EMIR
2019 : EMIR devient EMIR&A (& l’Analyse)  + activités d’analyse par faisceaux d’ions (communauté IBAF) + radiolyse
2021 : EMIR&A est aussi une Infrastructure de Recherche

## Slide 5
LP2I Bordeaux, UMR CNRS Nucléaire & particules, Université de Bordeaux
HVE 3,5 MV
CEMHTI - Orléans, UPR CNRS Chimie, Université d’Orléans
  Pelletron 3 MV
CIMAP-Caen, UMR CEA/DRF/IRAMIS, CNRS Physique, ENSICAEN, Univ. Caen-Normandie
  CIRIL@GANIL - SME, IRRSUD
  Orsay
  ICP-Orsay, UMR CNRS Chimie, Université Paris-Saclay
  ELYSE, accélérateur d’électrons ps pulsé, 9 MeV
IJCLab-Orsay - UMR CNRS Nucléaire & particules, Université Paris-Saclay
MOSAIC : JANNuS-Orsay : IRMA 190 keV implanteur, ARAMIS, Tandem-VdG 2 MV
et Andromède, 4 MV Pelletron
Palaiseau
LSI , UMR CEA/DRF/IRAMIS, CNRS Physique, École Polytechnique
SIRIUS, accélérateur d’électrons 2,5 MeV
  Paris
  INSP – UMR CNRS Physique Paris-Sorbonne Université
  SAFIR, accélérateur 2,5 MV VdG
Saclay
NIMBE - UMR CNRS Chimie, CEA/DRF
  ALIENOR, accélérateur d’électrons ns pulsé, 10 MeV
  LEEL Microsonde ionique, VdG 3,5 MV
CEA/DES Paris Saclay
JANNuS Saclay : EPIMETHEE, JAPET, PANDORE
HVEM, µfaisceau 1,2 MeV électrons
Structurer et fédérer la communauté scientifique qui étudie la matière condensée avec des ions et des électrons accélérés
Offrir un portail unique d’accès pour des demandes mono/multi-plateformes
Encourager des collaborations grâce à ce pool d’instruments et à l’expertise scientifique et technique associée
- Animer la communauté scientifique et encourager les jeunes (docs/post-docs)
Missions
15 accélérateurs - 11 plateformes - 7 sites

## Slide 6
Irradiation
 très large domaine Z – énergie Z = 1 -> 92 et 10 keV à GeV
Réseau d’accélérateurs
 Très grande complémentarité de performances pour l’irradiation et l’analyse des matériaux
Caractérisation in situ
 Instrumentations en ligne et expertises scientifiques associées : microscopie électronique en transmission (MET), spectroscopie Raman, diffraction des RX (DRX), spectroscopies optiques, les techniques d’analyse par faisceaux d’ions (rétrodiffusion Rutherford, réactions nucléaires, …)
Diffractomètre RX in situ
IRRSUD-GANIL
Z de l’ion accéléré
E de l’ion accéléré
MET in situ
JANNuS-Orsay (IJCLab)

## Slide 7
Propositions au fil de l’eau Expériences IBA
Discussion avec les responsables scientifiques et
techniques des plateformes
Appel à propositions annuel
via le portail d’EMIR&A : https://emira.in2p3.fr/
Evaluation de chaque projet par deux experts scientifiques
Avis des responsables
techniques des plateformes
Comité d’Evaluation/Comité scientifique  A, B, C
Comité de Coordination
Retour de l’évaluation auprès des utilisateurs via le portail
https://emira.in2p3.fr/
EMIR&A
Comment ça fonctionne ?

## Slide 8
Comité de Direction
Directrice
Nathalie Moncoffre (IP2I, Lyon)
Directrices adjointes
Marie-France Barthe (CEMHTI, Orléans)
Clara Grygiel (CIMAP, Caen)
Coordonnateur
Cédric Baumier, IJCLab, Orsay
Webmaster
Sébastien Grégoire, IJCLab, Orsay
https://emira.in2p3.fr
Comité de Coordination
Comité de Direction - Coordonnateur
Responsables scientifiques et opérationnels des plateformes
Marie-France Barthe, Thierry Sauvage (CEMHTI, Orléans)
Clara Grygiel, Frédéric Ropars (CIMAP, Caen)
Stéphanie Jublot-Leclerc, Cyril Bachelet, Isabelle Ribaud (IJCLab, Orsay)
Sergey Denisov, Jean Philippe Larbre (ICP, Orsay)
Antonino Alessi (LSI, Palaiseau)
Sophie Le Caër, Jorge Vieira, Hicham Khodja (NIMBE, Saclay)
G. Gutierrez (SRMP, Saclay)
Olivier Tissot (SRMA, Saclay)
Bingbing Xia, Emrick Briand (INSP, Paris)
Stéphanie Sorieul, Jean Jouve (LP2I, Bordeaux)
Comité d’Evaluation/Comité Scientifique
Président : Robin Schäublin, Zürich, CH
Krzysztof Bobrowski, Warsaw, P
Denis Jalabert, Grenoble, F
Katharina Lorenz, Lisbonne, P
Shamashis Sengupta, Orsay, F
Julien Colaux, Namur, B
Thierry Wiss, Karlsruhe, D
Comité de Pilotage
Comité de Direction
1 représentant par Tutelle
Président du CS
Evaluation scientifique des
propositions d’expériences
Stratégie scientifique
et technique
Gestion du portail web
Support logistique
Gestion opérationnelle du réseau de plateformes
Interaction d’EMIR&A avec les tutelles
Prise de décisions
Validation des choix budgétaires
Portail d’accès pour
les partenaires
industriels

## Slide 9
Plateformes | Tarifs | Temps de faisceau disponible/an
ALIENOR | 3 k€/semaine | Quelques semaines
CEMHTI | 60 €/h | 10 semaines
CIRIL@GANIL | Gratuit pour les académiques | ~60 jours
JANNuS-Orsay | 2000€/expérience* | 5 (+1) semaines
Microsonde LEEL | Gratuit pour les académiques | 10 semaines
ANDROMEDE | 2000€/expérience* | Quelques semaines
ELYSE | Gratuit pour les académiques | 50 jours
SIRIUS | 1500 €/jour | 50 jours
JANNuS-Saclay | 2000€/expérience* | 3 semaines
HVEM | Gratuit | 5 jours
SAFIR | 300 €/shift de 4h | Quelques semaines
* 5 jours
Tarifications actuelles des plateformes
Quelques chiffres :
45-50 propositions par an dont une vingtaine
de propositions internationales : Allemagne Chine,
Espagne, Japon, Pologne, Royaume Uni, USA,…
85 à 90 % de propositions acceptées
+ 15 - 20 propositions au fil de l’eau

## Slide 11
      - Rôle des joints de grains
      Ségrégations chimiques
      Processus induits par irradiation (diffusion, corrosion, radiolyse)
      Modifications des propriétés (mécaniques, …)
1. Recherche fondamentale
 outil unique pour créer de l’endommagement contrôlé
et mieux comprendre la microstructure et les propriétés d’usage des matériaux
  Irradiation  outil pour comprendre les propriétés des solides, des liquides, des gaz
    - Créer des défauts – régime hors équilibre
    - Piégeage des défauts, dopage
    - Rôle des défauts sur les propriétés des matériaux (catalytiques, électroniques, hydrophiles, optiques, …)
    - Processus fondamentaux de radiolyse
Système cryogénique
SIRIUS, LSI
Les thématiques de recherche
Les particules chargées accélérées 
Contrôle précis des conditions d’irradiation (énergie, dose, température)  Accélérer les processus de vieillissement
Découplage des différents paramètres d’endommagement  compréhension des mécanismes
Simplification des expériences (pas de matière active, gain de temps)
Couplage expériences - modélisation
Matériaux modèles
Notes: les

## Slide 12
Energie
Nucléaire (fission, fusion)
      Vieillissement des matériaux : ions pour simuler l’effet des neutrons : Etude des matériaux du cycle électronucléaire de l’amont à l’aval : aciers, céramiques, ….
      Effets d’endommagement dans différents domaines d’énergie (dE/dx)
      Stabilité sous irradiation
      Processus de diffusion (He, PF, …)
      Corrosion aux interfaces
      Batteries : Mécanismes de dégradation des électrolytes (radiolyse ps)
      Photovoltaïque, …
Matériaux innovants, nanomatériaux
  Nanostructuration
        Membranes sélectives, nanopores pour fonctionnalisation :
        Energie (batterie), capteurs (analyse molécule unique),
        canaux ioniques - traces (traitement des eaux, dessalement), électronique douce
Electronique
      Implantation, smart-cut process, qbits
  Milieu radiatif
    Robots pour le nucléaire, satellites, Applications spatiales
Réticulation des polymères
  Câbles, gaines, …
Raman/Irradiation/HT
CEMHTI
Chambre goniométrique
SAFIR, INSP
© INSP Emrick Briand
Chambre Triple faisceaux
JANNuS Saclay
2. Recherche appliquée
Biocapteur au niveau de la molécule unique
Dépollution de l’eau
S. Balme et al., Institut des membranes de Montpellier
S. Le Caër et al.
NIMBE, CEA, CNRS,
Université Paris-Saclay

## Slide 13
H. Vázquez et al.
Carbon 114 (2017) 511
L. Madauß et al.
Nanoscale 9 (2017) 10487
Collaboration:
Universities of
Helsinki and Aalto, Finland
Nottingham, UK
Duisburg-Essen, Germany
Wien, Austria
Science and Technology MISiS, Russian Federation
CIMAP, France
Ruder Boskovic Inst., Croatia
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Germany
Application:
Dessalement de l’eau de mer
Projet NU TEGRAM
flagship Graphene
Diamètre des pores en fonction du temps
Expérience
Simulation
Diamètre des pores en fonction pouvoir d’arrêt
Fabrication de membranes nanoporeuses graphene/polymère
CIRIL@GANIL

## Slide 14
Etude de l’impact des paramètres d’irradiation aux ions sur la microstructure irradiée du Nickel pur
Lisa Lefort1, Brigitte Décamps2, Marie Loyer-Prost3, Guilhem Sagnes1
1 Université Paris-Saclay, CEA, Section de Recherche en Corrosion et Comportement des Matériaux, SRMP, 91191 Gif-Sur-Yvette
2 Université Paris-Saclay, CNRS/IN2P3, IJCLab, 91405 Orsay, France
3 Université Paris-Saclay, CEA, Service de Recherche en Matériaux et procédés Avancés, SRMA, 91191 Gif-Sur-Yvette
Influence des pauses lors de l’irradiation  Pas d’impact du séquençage du faisceau ou des rampes en température.
Influence du flux d’irradiation  ↗ flux = ↘ taille de boucles, ↗ densité de boucles. Proportion boucles Parfaites/Frank
Influence de l’orientation cristalline
Conditions : 0.06 dpa (9x1013 at/cm2), 450°C, ions Ni 2MeV, ARAMIS.
Observation des boucles de dislocation formées sous irradiation
Objectif : Comprendre les mécanismes à l’origine des changements dans la microstructure des matériaux sous irradiation
Développer des outils de simulation plus proches de la réalité.
Trouver des conditions satisfaisantes pour la transférabilité des ions aux neutrons.
Résultats et analyses
Proposal
2024-7017
Expérience réalisée du 10 au 14 mars 2025

## Slide 15: L’Exobiologie sur le Pelletron du CEMHTI
Frédéric Foucher a rejoint le CEMHTI en juillet 2023 et développe une nouvelle thématique: l’Exobiologie (i.e., l’étude de l’origine de la vie et la recherche de vie extraterrestre)
Objectif : étudier la dégradation de molécules d’intérêt pour la recherche de vie sur Mars.
Moyens : Dév. d’une sonde Raman in situ pour le suivi sous irradiation (dispositif AMSESS 2).
2 Publications :
Degradation of beta-carotene under mineral thin sections during proton irradiation monitored in situ by Raman spectroscopy, Foucher et al., Icarus (2025)
Detecting Carotenoids in Salt Crystals: Insights into Biosignature Detection under Mars-Like Proton Irradiation using In-Situ and Ex-Situ Raman Spectroscopy, Bourmancé et al., Int. J. Astrobiology (2025)
Résultats :
Signal Raman
Dose en fonction de la profondeur
Beta-carotène = biosignature de la vie sur Mars
Dose équivalente à 3,5 milliards d’années à 1m de profondeur sur Mars
protons
-décroit quand la fluence de protons augmente  dégradation du beta-carotène
-reste détectable pour une dose équivalente à 3,5 milliards d’années à 1m de profondeur sur Mars
 Encourageant pour la mission EXOMARS
Fluence protons 
C
Raman intensity

## Slide 16
Surface coatings for the mirrors of GW detectors
Look for links between composition, process parameters and optical performance
Grown by IBS at LMA
Annealed 500°C Air 1hr
SiO2 Si3N4 Ta:Ti2O5 …
Elemental analysis by IBA is regularly applied :
RBS – stoichiometry, contaminants
ERDA – Hydrogen (and deuterium)
NRA – 16O, 18O …
A. Amato, … I. Vickridge, M. Granata, Development of ion-beam sputtered silicon nitride thin films for low-noise mirror coatings of gravitational-wave detectors, Phys. Rev. D. 111 (2025) 42003
Identification and quantification of contaminants Ar, Mo, Ta
RBS of SixNy films
SiO2 films annealed
As grown SiO2 5 at% hydrogen
After anneal, 2.2 at%

## Slide 17
Formation
Master 2 Grands Instruments de l’université Paris Saclay (Olivier Guilbault)
 Chaque plateforme organise une journée d’accueil de la promo (entière ou partielle)
 Présente ses recherches liées à la plateforme et/ou présentations plus techniques
  vivier d’étudiants pour nos labos.
  profils différents adaptés à notre communauté,
  du chercheur à l’ingénieur de recherche, du théoricien à l’expérimentateur.
Newsletter
Actualité, faits marquants scientifiques et techniques…
Participation à des conférences et salons
- Conférence Matériaux 2022 à Lille en Octobre 2022
Stand avec d’autres IR SMI
- Salon Vacuum Technologies for Tomorrow en juin 2025 à Grenoble (Stand de 6m2)
Animation scientifique

## Slide 18
Septembre 2022 à l’Ecole Polytechnique et IJCLab et en novembre 2025 à Paris (INSP)
  Le réseau RASTA (Réseau d’Aides Scientifiques et Techniques des Accélérateurs) mis en place par IBAF
  étendu à EMIR&A
  Réseau d’entraide technique – partage de compétences
  échanges de savoir-faire  forum RASTA : Réseau d’Aide Scientifique et Techniques des Accélérateurs
  Veille technologique
  rencontres techniques
  Soutenir des formations techniques qui intéressent le plus grand nombre avec des intervenants externes
Ex :Nouvelles réglementations/obligations/SF6
RASTA : https://rasta-forum.com/
Discussions avec les membres du CS
Visites de sites  Renforcer la cohésion des plateformes
Rencontres des équipes techniques et scientifiques des plateformes d’EMIR&A et des membres du Conseil Scientifique

## Slide 19
14-15 décembre 2023 : organisées au CIMAP-GANIL
80 participants - 29 contributions, 4 M2, 14 PhD, 3 Post-docs, 15 ITA, 43 chercheurs
1 industriel
Prix du meilleur oral PhD
sur 11 présentations orales de PhD
4 participantes du
Master 2 Grands Instruments
de l’université Paris Saclay
Journées EMIRUM (journées utilisateurs) tous les deux ans

## Slide 20
8-9 décembre 2025 : organisées au LP2I à Bordeaux
60 participants

## Slide 21
Ecole thématique
Station biologique de Roscoff du 3-7 février 2025
Interaction des particules chargées avec la matière :
Fondements et Applications
50 participants : 19 doctorants, 17 CNRS/Universités, 11 CEA, 3 divers

## Slide 22
https://emira.in2p3.fr/
Merci de votre attention !